Приложение № 3

к постановлению главы

Любанского городского поселения

Тосненского  района Ленинградской области

от 05.09.2017 № 9-па

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Любань

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ И НАПРАЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Любанского городского поселение разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 - 2035 годы разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- Постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.09.2017 № 389 «Об утверждении графика разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- Генеральный план Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния Любанского городского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.09.2017 № 389 «Об утверждении графика разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Разработчик программы | Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – 2017-2035 гг. Этапы осуществления Программы: На первую очередь: первый этап – с 2017 года по 2019 год; На расчетный срок: второй этап – с 2020 года по 2035 год. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом и муниципальными программами. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - денежные средства местного бюджета. - денежные средства областного бюджета. - денежные средства федерального бюджета. Финансирование из бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

# Цели и ЗАДАЧИ программы развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения тосненского района ленинградской области.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий программы друг на друга;

комплексность – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов.

В соответствии c Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения разрабатывается на период с 2017 до 2035 года.

Этапы осуществления программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения:

На первую очередь:

первый этап – с 2017 года по 2019 год;

На расчетный  срок:

второй этап – с 2020 года по 2035 год.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 	ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Число источников:

теплоснабжения – 6

электроснабжения – 49

водоснабжения – 17

газоснабжения – 1

- Протяженность сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении – 9,4515 км;

водопроводные – 20,0 км

канализационные – 19,8 км;

газоснабжение – 6,7378 км;

электроснабжения – 75,0 км;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

тепловых в двухтрубном исчислении – 4,835 км;

водопроводных – 3,850 км;

канализационных – 1,0 км;

газоснабжения – 0 км;

электроснабжения – данные отсутствуют.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и до 0,4 кВ.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Мощность кВА | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  | 0,4кВ | 10кВ |  |
| Электрические сети по всем видам собственности ВЛ-04/10кв | 152,2 | 338,9 | Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Балансовая принадлежность Гатчинских электрических сетей |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 83 шт |  |
| Суммарная мощность силовых трансформаторов | 27,712МВА |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности кабельные линии | 18,3 | 7,9 |  |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.

Распределительные сети Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области работают на напряжении 6 кВ и 10 кВ.

Уличное освещение организовано администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при наличии сетей уличного освещения общей протяженностью 74,2 км и установленными светодиодными светильниками в количестве 950 шт. (см. табл.3.2)

Таблица 3.2.

| № п/п | ТП | Адрес объекта (населённый пункт, улица) | Мощность лампы, Вт. | Количество | Расстановка, количество, высота, расстояние между соседними опорами освещения, количество осветительных приборов на них | Ширина и тип улицы (одностороннее, двустороннее движение) | Класс уличных дорог в соответствии с классификацией улично-дорожной сети городских поселений таблица 14 СП52.13330.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 187051 Тосненский район, д. Бородулино | уличное освещение (далее - УО) д. Бородулино, улицы Студенческая, Шоссейная, Центральная | 50 | 17 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 2 | ТП 4418 д. Бородулино | УО д. Бородулино, улицы Студенческая, Шоссейная, Центральная | 50 | 6 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 3 | 187051Тосненский район. д. Липки | УО д. Липки | 50 | 15 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 4 | 187051Тосненский район, д. Васькины Нивы | УО д. Васькины Нивы | 50 | 2 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 5 | 187051Тосненский район, д. Пельгора | УО д Пельгора | 50 | 9 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 6 | 187051Тосненский район, д. Новинка | УО д Новинка | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 7 | 187051Тосненский район , д. Новинка | УО д Новинка | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 8 | 187051Тосненский район, д. Ивановское | УО д Ивановское | 50 | 6 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 9 | 187051Тосненский район, д. Костуя | УО д Костуя | 50 | 12 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 10 | 187051Тосненский район, д. Костуя | УО д Костуя | 50 | 23 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 11 | Тосненский район, д. Попрудка | УО д Попрудка | 50 | 5 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 12 | Тосненский район, д. Рамцы | УО д Рамцы | 50 | 5 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 13 | 187051Тосненский район, д. Вериговщина | УО д Вериговщина | 50 | 13 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 14 | 187051 Тосненский район, п. Любань, д. 8 | УО п. Любань | 50 | 26 | Однос5тороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 15 | Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7 | УО улиц Пугачева, Коммунальной, Огородной, Береговой, Почтамтской, Пожарного пер. | 50 | 30 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 16 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Дзержинского, Горького, Мира, Больничной, 3 Июля | 50 | 29 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 17 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Ленина, К. Маркса, Алексеенко, Марата | 50 | 20 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 18 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Пушкина, Торговой, Чкалова, Калинина, Красной, Забалканской, 1 Мая, Круговой, Мариинской, Широкой, Орджоникидзе, Маяковского, Поварского и Забалканского проезда | 50 | 69 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 19 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Круговой, Некрасовой, Островского, Орджоникидзе, Коллективной, Широкой, Большого проспекта | 50 | 36 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 20 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Круговой, Лесной, Советской, Луговой, Сосновой, Новой, Совхозной, Песочной | 50 | 6 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 21 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Новгородской, Кирова, Ручейной Речного и Купального переулка, Загородного шоссе | 50 | 21 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 22 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Кирова, 8 Марта, Урицкого, Эрджигитова, Ленинградской, Интернациональной, Березовой аллеи, Русского проспекта, | 50 | 2 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 23 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц 8 Марта, Л. Толстова, Интернациональной, Ручейной, К. Либкнехта, Эрджигитова, Урицкого, Ленинградской, Русский проспекта | 50 | 10 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 24 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Советской, Красной, Загородного шоссе, Банного переулка, церкви | 50 | 14 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 25 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Солнечной, Крайней, Железодорожной. | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 26 | Тосненский район, г. Любань | УО Кооперативной улицы | 50 | 9 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 27 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Полевой, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Селецкого ш., Московского проезда Южного переулка | 50 | 51 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 28 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Зеленой, Рябушкина | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 29 | Тосненский район, д. Коркино | УО д. Коркино, д. Ямок | 50 | 25 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 30 | Тосненский район, д. Сустье-Конец | УО д. Сустье-Конец | 50 | 15 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 31 | 187050 Тосненский район, д. Малое Переходное | УО д. Малое Переходное | 50 | 11 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 32 | 187050 Тосненский район , д.Большое Переходное | УО д. Большое Переходное | 50 | 9 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 33 | 187052Тосненский район, п. Сельцо | УО п. Сельцо (в ТП) | 50 | 3 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 34 | 187052 Тосненский район, п. Сельцо | УО д. Сельцо | 50 | 10 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 35 | Тосненский район, д. Заволожье | УО д. Заволожье | 50 | 11 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 36 | Тосненский район, д. Кирково | УО д. Кирково | 50 | 9 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 37 | Тосненский район, г. Любань Южный переулок, у дома 6 | УО Южного переулка | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 38 | Тосненский район, д. Ильинский Погост | УО д. Ильинский Погост | 50 | 11 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 39 | Тосненский район, д. Русская Волжа | УО д. Русская Волжа | 50 | 13 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 40 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Октября, Маяковского, Островского, Некрасова, Круговой. | 50 | 16 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 41 | Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д. 115 | УО Московского шоссе у домов 115, 115а, 113 | 50 | 5 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 42 | Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, у жилого дома 17 | УО у жилого дома № 17 | 50 | 4 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 43 | 187051 Тосненский район, д. Бородулино | УО д. Бородулино, улицы Студенческая, Шоссейная, Центральная | 50 | 2 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 44 | ТП 4418 д. Бородулино | УО д. Бородулино, улицы Студенческая, Шоссейная, Центральная | 50 | 7 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 45 | 187051 Тосненский район, д. Васькины Нивы | УО д. Васькины Нивы | 50 | 1 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 46 | 187051 Тосненский район, д. Пельгора | УО д. Пельгора | 50 | 2 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 47 | 187051 Тосненский район, д. Новинка | УО д. Новинка | 50 | 7 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 48 | 187051Тосненский район, д. Костуя | УО д. Костуя | 50 | 6 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 49 | 187051 Тосненский район, д. Костуя | УО д. Костуя | 50 | 3 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 50 | 187051 Тосненский район, д. Попрудка | УО д. Попрудка | 50 | 3 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 51 | 187051 Тосненский район, д. Рамцы | УО д. Рамцы | 50 | - | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 52 | 187051 Тосненский район, г. Любань | УО улиц Дзержинского, Горького, Мира, Больничной, 3 июля | 50 | 2 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 53 | Тосненский район, г. Любань | УО, улиц Ленина, К. Маркса, Алексеенко, Марата | 50 | 17 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 54 | Тосненский район, г. Любань | УО, улиц Пушкина, Торговой, Чкалова, Калинина, Красной, Забалканской, 1 Мая, Круговой, Мариинской, Широкой, Орджоникидзе, Маяковского, Поварского и Забалканского проезда | 50 | 10 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 55 | 187051 Тосненский район, г. Любань | УО, улиц Круговой, Некрасова, Островского, Орджоникидзе, Коллективной, Широкой, Большого проспекта | 50 | 6 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 56 | 187051 Тосненский район, г. Любань | УО, улиц Круговой, Лесной, Советской, Луговой, Сосновой, Новой, Совхозной, Песочной | 50 | 52 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 57 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Кирова, Ручейной, Новгородской, Загородного шоссе, Речного и Купального переулка | 50 | 8 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 58 | Тосненский район, г. Любань | УО ул. Кирова, 8 Марта, Урицкого, Эрджигитова, Березовая аллея, Ленинградская, Русский пр-т, Интернациональная | 50 | 39 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 59 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц 8 Марта, Л. Толстого, Интернациональной, Ручейной, К. Либкнехта, Эрджигитова, Урицкого, Ленинградской, Русского проспекта | 50 | 41 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 60 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Советской, Красной, Загородного шоссе, Банного переулка, церкви | 50 | 10 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 61 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Солнечной, Крайней, Железнодорожной | 50 | 31 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 62 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Полевой, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Селецкого шоссе, Московского проезда, Южного переулка | 50 | 7 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 63 | Тосненский район, д. Большое Переходное | УО д. Большое Переходное | 50 | 15 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 65 | Тосненский район, п. Сельцо | УО п. Сельцо (в ТП) | 50 | 32 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 66 | Тосненский район, п. Сельцо | УО п. Сельцо | 50 | 11 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 67 | Тосненский район, д. Кирково | УО д. Кирково | 50 | 5 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |
| 68 | Тосненский район, г. Любань | УО улиц Октября, Маяковского, Островского, Некрасова, Круговой | 50 | 15 | одностороннее, 6м, 35м, 1 светильник на опоре | 5 м; улица с двусторонним движением | В1 |

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Для газификации по территории Любанского городского поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления.

Подача газа потребителям Любанского городского поселения осуществляется по газопроводам среднего давления, обслуживаемым АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал г. Тосно.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Подача природного газа потребителям осуществляется по существующим газопроводам среднего давления. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории поселения осуществляет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно.

По существующему положению газифицированы природным газом 40% от общего количества объектов.

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения

Потребителями газа в Любанском городском поселении являются предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты социальные и бюджетные организации.

Доля поставки газа по приборам учета

Порядок учета газа и расчета платы проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Рассматривая систему газоснабжения Любанского городского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

За период с 2012 по 2016 год на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области, бюджета Любанского городского поселения и привлеченных сил построены газопроводы:

- г. Любань Мкр. «Горка», газифицировано	202 дома

Общая протяженность газопроводов – 12860,8 п. м.

- г. Любань Мкр. «Степан Разин», газифицировано	192 дома

Общая протяженность газопроводов – 13 048 п. м.

- г. Любань Мкр. «Центральный», газифицировано	98 домов

Общая протяженность газопроводов – 6230,5 п. м.

- г. Любань Мкр. «Ленинградский» ранее назывался «Новый», газифицировано	34 дома

Общая протяженность газопроводов – 3448,6 п. м.

На сегодняшний день вышеперечисленные газопроводы находятся на балансе администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

В настоящее время существующее население Любанского городского поселения снабжается водой от артезианских скважин.

Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения в Любанском городском поселении – общество с ограниченной ответственностью «Актион».

Водозаборы, расположенные на территории поселения, находятся на балансе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Таблица 3.4

| Наименование ВЗУ и его местоположение | № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут | Износ, % | Наличие приборов учета воды (марка) | Ограждения зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина, п. Любань пр. Мельникова д.16-а | 1 | 1964 | 240 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Любань пр. Мельникова д.16-б | 2 | 1966 | 120 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Любань пр. Мельникова д.16-в | 3 | 1964 | 190 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Любань пр. Мельникова д.12-а | 4 | 1972 | 190 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.25-г | 1 | 1973 | 130 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.25-в | 2 | 1969 | 130 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.22-а | 3 | 1973 | 190 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.24-а | 4 | 1973 | 190 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.27-б | 5 | 1974 | 190 | 15 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, п. Сельцо д.27-в | 6 | 1980 | 190 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, г. Любань Ленинградское шоссе д.1-б | 3 | 1961 | 240 | 40 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, г. Любань ул. Кооперативная д.8-а | 4 | 1981 | 240 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, дер. Новинка | 5 | 1977 | 130 | 30 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, дер. Коркино | 7 | 1977 | 130 | 70 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, пос. Обуховец | 9 | 1981 | 130 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, пос. Обуховец | 10 | 1981 | 130 | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Артезианская скважина, г. Любань, ул. Заводская | 8 | 2016 | 115 | 1 | ВСХН-25 | Отсутствует |
| Пневмонасосная станция, п. Сельцо д. 24-а | - | 1976 | 800 | 25 | Отсутствует | Отсутствует |
| Поверхностные водозаборные сооружения |
| Водонапорная башня г. Любань ул. Рабочая д.1-в | - | 1961 | - | 35 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водонапорная башня п. Любань пр. Мельникова д. 21 | - | 1969 | - | 35 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка д. Коркино (конец деревни) | - | 1977 | - | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка д. Коркино (жилые дома № 1-4) | - | 1977 | - | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка д. Коркино (жилой дом № 5) | - | 1977 | - | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка д. Коркино (медпункт) | - | 1977 | - | 10 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка г. Любань ул. Кооперативная | - | - | - | 20 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка г. Любань ул. Круговая | - | - | - | 20 | Отсутствует | Отсутствует |
| Водозаборная колонка дер. Новинка (у скважины) | - | 1977 | - | 10 | Отсутствует | Отсутствует |

Общее состояние водопроводных сетей Любанского городского поселения характеризуется как удовлетворительное.

Характеристика сетей по населенным пунктам Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø80, 100 мм, асбестоцементных труб Ø80, 100, 150 мм; железобетонных труб Ø80-150 мм; стальных труб Ø76, 80 мм, труб ПНД 100,150мм общей протяженностью – 20 км.

Общее состояние водопроводных сетей Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области характеризуется как удовлетворительное.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Любанского городского  поселения используются подземные источники водоснабжения – артезианские скважины. Вода из артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории поселения и частных домовладений.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Объем реализации воды потребителям Любанского городского поселения в 2016 году составил 400 тыс. м3 в год, к 2035 г. водопотребление увеличится и составит 2500 тыс.м3.

Перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо провести мероприятия в части модернизации систем водоснабжения Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают в канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (КОС).

Сбор и очистка сточных вод на территории Любанского городского поселения осуществляется через 7 КНС и 3 КОС.

Сточные воды через водовыпуск попадают в приемный колодец и далее по системе канализации до КНС. От КНС по напорной канализации сточные воды попадают на очистные сооружения.

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения в Любанском городском поселении – общество с ограниченной ответственностью «Актион».

На территории Любанского городского поселения очистка сточных вод осуществляется на 3 очистных сооружениях. В таблице 3.6 представлены основные характеристики КОС.

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование сооружений | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут | Состав сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения | г. Любань ул. Советская д.50-а | 1964 | 630 | Приемная камера (колодец-гаситель); Первичные двухъярусные отстойники (2шт); Двухсекционный капельный биофильтр; Вторичный отстойник (1 шт); Насосная станция перекачки ила; Иловая площадка (4 шт); Ершовый смеситель; Хлораторная; Производственно-вспомогательное здание |
| 2 | Очистные сооружения | п. Любань пр. Мельникова д.1-г | 1967 | 540 | Аэротенки -2 секции; Вторичные отстойники -2-х секционные; контактный резервуар -1 шт.; Воздуходувная станция – 3 шт.; Хлораторная – 1 шт.; Иловые площадки – 3 шт.; |
| 3 | Очистные сооружения | п. Сельцо д.13-б | 1975 | 970 | Приемная камера; Блок аэротенков и отстойников; Здание фильтров; Контактные резервуары; Иловые площадки |

Для очистки биологически очищенных сточных вод построены аэробные биологические пруды, в которых процессы разрушения остаточных загрязнений основаны на естественных процессах самоочищения водоема.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков Любанского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Протяженность сетей в Любанском городском поселении составляет 19,8 км, в том числе самотечных 12,3 км, напорных 7,5 км.

Материал труб различный, присутствуют: чугун, ж/б, керамика, асбестоцемент и полиэтилен.

Диаметры трубопроводов – 150-200 мм.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется как удовлетворительное, на части канализационных сетей проводился капитальный ремонт.

Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

Основная характеристика КНС представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут | Состав сооружения | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Любань ул. Кооперативная д.8 | 1969 | 80 | - Насос СМ-100-65-200 - Насос СМ-125-80-315 | 40 |
| г. Любань ул. Забалканская д.1-а | 1971 | 80 | - Насос СМ-125-80-315 - Насос СМ-125-80-315 | 35 |
| п. Любань пр. Мельникова д.1-в | 1969 | 80 | - Насос СМ-100-65-200 - Насос СМ-125-80-315 | 40 |
| п. Любань Загородное шоссе д.34 | 1969 | 60 | - Насос СМ-100-65-200 - Насос СМ-80-65-200 | 40 |
| п. Сельцо д.13-а | 1971 | 145 | - Насос СМ-150-125-315 - Насос СМ-150-125-315 | 35 |
| п. Сельцо | 2013 | 37,5 | - KSB KRTF 80-250/44UG-S - KSB KRTF 80-250/44UG-S | 5 |
| г. Любань, ул. Заводская д.17-А | 2016 | 36,0 | Rexa CUT GI03.26/S-Т15-2-540 | 2 |

На момент разработки настоящей программы централизованная система бытовой канализации организована в 3-х населенных пунктах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения района необходима их реконструкция и модернизация.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Теплоснабжение Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляется централизованно (от источников теплоснабжения с различной балансовой принадлежностью).

Система теплоснабжения в Любанском городском поселении централизованная. Находящиеся на территории поселения котельные отапливают среднеэтажную жилую застройку, административные и общественные здании.

Основные технические характеристики системы теплоснабжения Любанского городского поселения указаны в следующей таблице:

Таблица 3.8

| Наименование источника теплоснабжения | Место расположения | Установленная мощность, МВт | Фактическая подключенная нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Встроенная газовая котельная, мощностью 700 кВт | 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24 | 0,602 | 0,56 |
| Автоматизированная модульная газовая котельная, АКМ «Сигнал 3000» | 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д.3А | 2,580 | 1,65 |
| Автоматизированная модульная газовая котельная, АКМ «Сигнал 1000» | 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Полевая, д.27 | 0,860 | 1,3 |
| Автоматизированная дизельная котельная в контейнерном исполнении, мощностью 2500 кВт | Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д.115 | 15 | 15 |
| Автоматизированная модульная газовая котельная, АКМ «Сигнал 5000» | 187051, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.8А | 4,299 | 4,32 |
| Автоматизированная модульная газовая котельная, АКМ «Сигнал 15000» | 187052, Тосненский район, пос. Сельцо, д.5Б | 12,898 | 9,84 |

Техническое состояние котельных расположенных на территории Любанского городского поселения показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 10 лет и более составляет 75%.

Основным производителем тепловой энергии в Любанском городском поселении является ОАО «Тепловые сети». Осуществляет эксплуатацию котельных, а также обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых.

Основное оборудование источников теплоснабжения Любанского городского поселения представлено в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Наименование источника теплоснабжения | Котельное оборудование | Установленная мощность | Присоединённая нагрузка | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котлов | кол- во (шт) | год ввода в экспл. | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч |  |
| Встроенная газовая котельная, мощностью 700 кВт по адресу: 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24 | ТТ-50 | 2 | 2014 | - | 0,602 | - | 0,56 | газ |
| Автоматизированная модульная газовая котельная АКМ «Сигнал 3000» по адресу: 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д.3А | ТТ-100 | 2 | 2014 | - | 2,580 | - | 1,65 | газ |
| Автоматизированная модульная газовая котельная АКМ «Сигнал 1000» по адресу: 187050, Тосненский район, г. Любань, ул. Полевая, д.27 | ТТ-50 | 2 | 2016 | - | 0,860 | - | 1,3 | газ |
| Автоматизированная дизельная котельная в контейнерном исполнении, мощностью 2500 кВт по адресу: Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д.115 | ТТ-50 | 1 | 2012 | - | 0,215 | - | 0,30 | Дизельное топливо |
| Автоматизированная модульная газовая котельная, АКМ «Сигнал 5000» по адресу: 187051, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д.8А | ТТ-100 | 2 | 2014 | - | 4,299 | - | 4,32 | газ |
| Автоматизированная модульная газовая котельная АКМ «Сигнал 15000» по адресу: 187052, Тосненский район, п. Сельцо, д.5Б | ТТ-100 | 2 | 2017 | - | 12,898 | - | 9,84 | газ |

Общая протяженность тепловых сетей составляет – 50,8 км, из них: подземная прокладка – 29,8 км (котельная Любань-2); надземная прокладка – 1,8 км (котельная Любань-1); надземная, подземная, бесканальная -  19,2 (котельная п. Сельцо).

Доля объема тепловой энергии, счета за которую составляют по показаниям приборов учета 75%. Причина отсутствия приборов учета заключается в достаточно высокой цене приборов учета тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их использованию среди населения, а также недостатку средств в бюджете для обеспечения данными приборами организаций.

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов.

В населенных пунктах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на территории жилой зоны применяются контейнерный метод сбора ТБО. Вывоз мусора осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровоза с задней загрузкой.

Сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Любанского городского поселения осуществляется по индивидуальным заявкам.

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются промышленные предприятия. Вывоз отходов от предприятий производится самостоятельно или по отдельным договорам и установленным тарифам частными организациями.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тарифы на потребляемую тепловую энергию, электрическую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения  в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области устанавливаются приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) на каждый календарный год соответственно.

# Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры.

  - Мероприятия по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

- Объекты электроснабжения:

  - Строительство четырех трансформаторных подстанций 10 кВ в городе Любань;

  - Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ в поселке Красная Дача;

  - Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ в поселке Любань;

  - Строительство двух трансформаторных подстанций 10 кВ в поселке Сельцо;

  - Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ на территории хутора Майзит;

  - Строительство двух трансформаторных подстанций 10 кВ на территории производственных зон, расположенных в юго-восточной и восточной частях города Любань;

  - Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ на территории производственной зоны, расположенной в северной части поселка Любань;

  - Строительство ВЛ 10 кВ на территории Любанского городского поселения общей протяженностью 2,7 км.

- Объекты теплоснабжения

  - Реконструкция существующей котельной с заменой на блок-модульную в существующем здании котельной по адресу: г. Любань, ул. Кооперативная, д.13;

  - Реконструкция жидкотопливной котельной с переводом ее на газ в юго-восточной части г. Любань;

  - Строительство блок-модульной котельной мощностью 10 Гкал/ч в отдельно стоящем здании на месте существующей газовой котельной в поселке Сельцо.

- Объекты газоснабжения:

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Бородулино;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Васькины Нивы;

  - Строительство распределительного газопровода в поселке Ивановское;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Ильинский погост;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Коркино;

  - Строительство распределительного газопровода в поселке Красная Дача;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Костуя;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Липки;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Новинка;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Пельгора;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Попрудка;

  - Строительство распределительного газопровода в деревне Ямок.

- Объекты водоснабжения:

  - Строительство единых водозаборных сооружений производительностью 3500 м3/сут. для города Любань, поселка Любань, поселка Сельцо, поселка Красная Дача, хутора Майзит;

  - Строительство водозаборных сооружений вне жилой застройки деревни Бородулино производительностью 100 м3/сут., деревни Большое Переходное производительностью 110 м3/сут., деревни Васькины Нивы производительностью 100 м3/сут., деревни Ивановское производительностью 80 м3/сут., деревни Ильинский Погост производительностью 120 м3/сут., деревни Костуя производительностью 70 м3/сут., деревни Пельгора производительностью 80 м3/сут., деревни Попрудка производительностью 75 м3/сут., деревни Рамцы производительностью 60 м3/сут., деревни Ямок производительностью 140 м3/сут.;

  - Строительство станции водоподготовки на территории водозаборных сооружений на территории г. Любань;

  - Монтаж водоочистных установок на водозаборных сооружениях деревни Большое Переходное, деревни Бородулино, деревни Васькины Нивы, деревни Ивановское, деревни Ильинский Погост, деревни Костуя, поселка Обуховец, деревни Пельгора, деревни Попрудка, деревни Рамцы, поселка Сельцо, деревни Ямок;

  - Строительство объединенных централизованных систем водоснабжения деревень Большое переходное и Малое Переходное, деревень Новинка и Вериговщина, деревень Заволожье, Коркино, Русская Волжа и Ямок, а также строительство централизованных систем водоснабжения для деревень Бородулино, Васькины Нивы, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Попрудка и поселок Обуховец;

  - Реконструкция централизованной системы города Любань, поселка Любань, поселка Сельцо, а также поселка Обуховец.

- Объекты водоотведения:

  - Реконструкция и строительство централизованной системы водоотведения для города Любань, поселка Любань, поселка Сельцо, и поселка Обуховец;

  - Строительство централизованной системы водоотведения для поселка Красная Дача, деревень Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Новинка, хутора Майзит;

  - Реконструкция канализационных очистных сооружений города Любань с увеличением производительности с 630 м3/сут. до 1600 м3/сут.

  - Реконструкция централизованной системы водоотведения города Любань, поселка Любань и поселка Сельцо;

  - Строительство канализационной насосной станции в деревне Ильинский Погост. Строительство напорного канализационного коллектора между деревней Ильинский Погост и поселком Любань;

  - Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 100 м3/сут. в юго-западной части поселка Обуховец с выпуском очищенных сточных вод в реку Чудля;

  - Строительство канализационных очистных сооружений к востоку от деревни Вериговщина производительностью 100 м3/сут. с выпуском очищенных сточных вод в реку Чудля;

  - Строительство централизованной системы водоотведения для деревень Большое Переходное. Коркино;

  - Строительство канализационной насосной станции на территории деревни Новинка. Строительство напорного канализационного коллектора от деревни Новинка до проектных канализационных очистных сооружений.

- Инженерная подготовка территории:

  - Строительство 2 очистных сооружений дождевой канализации в городе Любань;

  - Строительство 2 очистных сооружений дождевой канализации в поселке Любань;

  - Строительство очистных сооружений ливневой канализации в поселке Обуховец, поселке Сельцо, деревнях Костуя, Ильинский погост, Вериговщина, Ямок;

  - Устройство колодцев-отстойников в городе Любань и поселке Сельцо;

  - Устройство дамб обвалования в городе Любань;

  - Подсыпка (либо локальная подсыпка) территории города Любань, поселка Любань, поселка Любань, поселка Сельцо, деревни Русская Волжа;

  - Берегоукрепление русла реки Тигода на участках в границах города Любань.

## Перспектива развития территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Перспектива развития территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования являются проект генерального плана Любанского городского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития Любанского городского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ленинградской области и Любанского городского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории Любанского городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Любанского городского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Объемы коммунальных услуг до 2035 года

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Любанском городском поселении отмечены следующие тенденции:

- темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | м3/сут | 989,61 | 3523,1 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 3120 | 11107,2 |
|  | - водозаборов подземных вод | м3/сут | 3120 | 11107,2 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 20,0 | 71,2 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 930,42 | 3312,3 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 2140 | 7618,4 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 19,8 | 70,4 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии в год | млн.кВт.ч/год | 10,6 | 12,27 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 16,74 | 89,02 |
| 4.2 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 21,454 | 76,37 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа | тыс. м3/год | - | 41220 |
| 5.2 | Источники подачи газа | - | ГРС «Любань» | ГРС «Любань» |
| 5.3 | Протяженность сетей | км | 6,7378 | 23,98 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

# ПРОБЛЕМЫ систем и направления развития КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Любанского городского ПОСЕЛЕНИЯ

## Система электроснабжения

Основным показателем работы электроснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение электричеством потребителей, которое достигается за счет повышения надежности электрохозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- увеличение мощности существующих трансформаторных установок;

- расширение просек охранной зоны ВЛ-6-10кВт;

- замены электросетей, в связи с износом существующих;

-замена светильников, в связи с износом существующих.

## Система теплоснабжения

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.

## Система водоснабжения

Приоритетными направлениями в части модернизации системы водоснабжения Любанского городского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей водоснабжения

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Надежность работы системы водоснабжения

На сегодняшний день особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов: чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых и стальных труб.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

## Система водоотведения

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

– проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

– проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;– существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

Требуют решения следующие задачи:

– организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

– обеспечение водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых пропускной способности линейных объектов недостаточно;

– предварительный выбор трасс, очередности строительства;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

## Система газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- наличие тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствует схема газоснабжения населенных пунктов в целом по поселению;

- передача объектов газоснабжения, построенных в 2012-2016 годах с баланса администрации Любанского горородского поселения Тосненского района Ленинградской области на баланс поставщика услуг, в связи с наличием отягощения расходных статей бюджета расходами по содержанию сетей газоснабжения.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения (увеличение количества потребителей);

- величины новых нагрузок;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Электроснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя до начала реализации мероприятий | 1 этап до 2019г | 2 этап от 2020 до 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | критерии доступности коммунальных услуг для населения | количество потребителей | 9473 | 12200 | 15500 |
| 2 | показатели надежности поставки ресурсов | количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | Не менее 5 ед./км | Не более 1 ед./км | не более 0,01 ед./км; |
| 3 | воздействия на окружающую среду | количество обращений в Роспотребнадзор потребителей на действие ресурсоснабжающих предприятий в год | Не более 3/год | Не более 1/год | 0 |

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя до начала реализации мероприятий | 1 этап до 2019г | 2 этап от 2020 до 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | критерии доступности коммунальных услуг для населения | количество потребителей | 9473 | 12200 | 15500 |
| 2 | показатели надежности поставки ресурсов | количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 10% | 4% | менее 1%; |
| 3 | воздействия на окружающую среду | количество обращений в Роспотребнадзор потребителей на действие русурсоснабжающих предприятий в год | Не более 10/год | Не более 5/год | 0 |

Водоснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя до начала реализации мероприятий | 1 этап до 2019г | 2 этап от 2020 до 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | критерии доступности коммунальных услуг для населения | количество потребителей | 9473 | 12200 | 15500 |
| 2 | показатели надежности поставки ресурсов | количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | Не более 30% | Не более 15% | не более 10,0%; |
| 3 | воздействия на окружающую среду | количество обращений в Роспотребнадзор потребителей на действие русурсоснабжающих предприятий в год | Не более 10/год | Не более 5/год | 0 |

Водоотведение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя до начала реализации мероприятий | 1 этап до 2019г | 2 этап от 2020 до 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | критерии доступности коммунальных услуг для населения | количество потребителей | 9473 | 12200 | 15500 |
| 2 | показатели надежности поставки ресурсов | количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | Не более 20% | Не более 8% | Менее 1% |
| 3 | воздействия на окружающую среду | количество обращений в Роспотребнадзор потребителей на действие русурсоснабжающих предприятий в год | Не более 10/год | Не более 5/год | 0 |

Газоснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя до начала реализации мероприятий | 1 этап до 2019г | 2 этап от 2020 до 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | критерии доступности коммунальных услуг для населения | количество потребителей | 9473 | 12200 | 15500 |
| 2 | показатели надежности поставки ресурсов | количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | не более 5% | Не более 2% | Менее 1% |
| 3 | воздействия на окружающую среду | количество обращений в Роспотребнадзор потребителей на действие русурсоснабжающих предприятий в год | Не более 5/год | Не более 1/год | 0 |

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: на 2035 год – 24 ч.;

Обеспечение утилизации отходов: на 2035 год – 100%.

# Программа инвестиционных проектов

Программа включает в себя:

- программу по электроснабжению;

- программу по теплоснабжению;

- программу по холодному водоснабжению;

- программу по водоотведению;

- программу по газоснабжению;

Общая программа с разбивкой по периодам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование | Период реализации | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| На первую очередь: |
| Строительство ВЛ 10кВ на территории Любанского городского поселения общей протяженностью 2,7 км | 2017-2019 год | Х |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ «Любань» с трансформаторами 2*6,3 МВА | 2017-2019 год | Х |
| На расчетный период: |
| Строительство четырех трансформаторных подстанций 10 кВ в г. Любань | 2020-2035 год | Х |
| Строительство двух трансформаторных подстанций 10кВ на территории производственных зон, расположенных в юго-восточной и восточной частях города Любань | 2020-2035 год | Х |
| На первую очередь: |
| Строительство ВЛ 10кВ на территории Любанского городского поселения общей протяженностью 2,7 км | 2017-2019 год | Х |
| Строительство ПС 110/35/10 кВ «Любань» с трансформаторами 2*16 МВА | 2017-2019 год | Х |
| На расчетный период: |
| Строительство четырех трансформаторных подстанций 10 кВ в г. Любань | 2020-2035 год | Х |
| Строительство двух трансформаторных подстанций 10кВ на территории производственных зон, расположенных в юго-восточной и восточной частях города Любань | 2020-2035 год | Х |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| На первую очередь: |
| Строительство блок-модульной котельной, мощностью 10 Гкал/ч в отдельно стоящем здании на месте существующей газовой котельной в п. Сельцо | 2017-2019 год | Х |
| На расчетный период: |
| Реконструкция существующей котельной с заменой на блок-модульную в существующем здании котельной по адресу: г. Любань, ул. Кооперативная, д.13 | 2020-2035 год | Х |
| Реконструкция жидкотопливной котельной с переводом ее на газ в юго-восточной части г. Любань | 2020-2035 год | Х |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| На первую очередь: |
| Строительство распределительного газопровода в п. Красная Дача | 2017-2019 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Костуя | 2017-2019 год | Х |
| На расчетный период: |
| Строительство распределительного газопровода в д. Коркино | 2020-2035 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Бородулино | 2020-2035 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Васькины Нивы | 2020-2035 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ильинский Погост | 2020-2035 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Пельгора | 2020-2035 год | Х |
| Строительство распределительного газопровода в д. Новинка | 2020-2035 год | Х |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| На первую очередь: |
| Реконструкция водопроводных сооружений с установкой станции водоподготовки в г. Любань, Тосненского района Ленинградской области по адресу: ул. Рабочая, д.1в | 2017-2019 год | 49550,19000 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Коркино, Тосненского района Ленинградской области | 2017-2019 год | 16 000,00 |
| На расчетный период: |
| Строительство единых водозаборных сооружений производительностью 3500 м3/сут для г. Любань, п. Любань, п. Сельцо, п. Красная Дача, хутора Майзит | 2020-2035 год | Х |
| Реконструкция централизованной системы водоснабжения г. Любань, п. Любань, п. Сельцо, п. Обуховец | 2020-2035 год | Х |
| Монтаж водоочистных установок на водозаборных сооружениях д. Большое Переходное, д. Бородулино, д. Васькины Нивы, д. Ивановское, д. Ильинский Погост, д. Костуя, п. Обуховец, д. Пельгора, д. Попрудка, д. Рамцы, п. Сельцо, д. Ямок | 2020-2035 год | Х |
| Строительство объединенных централизованных систем водоснабжения д. Большое Переходное, Малое Переходное, Новинка, Вериговщина, Заволожье, Русская Волжа, Ямок, Бородулино, Васькины Нивы, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Попрудка | 2020-2035 год | Х |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| На первую очередь: |
| Реконструкция централизованной системы водоотведения г. Любань, п. Любань, п. Сельцо | 2017-2019 год | Х |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Любань с увеличением производительности с 630 м3/сут до 1600 м3/сут | 2017-2019 год | Х |
| На расчетный период: |
| Строительство централизованной системы водоотведения для п. Красная Дача, д. Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Новинка, х. Майзит | 2020-2035 год | Х |
| Строительство канализационной насосной станции в д. Ильинский Погост. Строительство напорного канализационного коллектора между д. Ильинский Погост и п. Любань | 2020-2035 год | Х |
| Строительство канализационных очистных сооружений к востоку от д. Вериговщина, производительностью 100 м3/сут. с выпуском очищенных сточных вод в р. Чудля | 2020-2035 год | Х |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию программы

Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией программы осуществляет заказчик – Администрация Любанского городского поселения.

Координатором реализации программы является администрация Любанского городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении программы.

Координатор программы является ответственным за реализацию программы.

## План-график работ по реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в программу, должны соответствовать срокам, определенным в программах инвестиционных проектов.

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области реализуются с 2017 по 2035 год.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных программой.

Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка программы. Решение о корректировке программы принимается администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации программы или по представлению главы администрации Любанского городского поселения.