# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 – 2030 годы

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградкой области на 2017 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» - Решение Совета депутатов от 01.12.2014 года № 20 «Об утверждении Генерального плана Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». -Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.09.2017г. № 306 «О подготовке программ комплексного развития Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» -Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2017г. № 314 «Об утверждении графиков разработки и утверждения программ комплексного развития Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Разработчик программы | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградкой области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградкой области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Ибердусского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы – 2017 – 2030 гг. Этапы реализации: -Первый этап - 2017 – 2021 гг. -Второй этап – 2022 – 2026 гг. -Третий этап – 2027 – 2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при принятии местного бюджета на чередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика поселения

Территория Ульяновского городского поселения поселения входит в состав территории муниципального образования – Тосненский район Ленинградской области.

Территория  Поселения  граничит  с  Никольским городским поселением Тосненского района Ленинградской области, Красноборским городским поселением Тосненского района Ленинградской области, Форносовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области, Муниципальное образование Тосненского городского поселения.

Общая площадь Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составляет 3000 га.

Климатические условия

Территория поселения расположена в строительно-климатической зоне IIВ, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Климат рассматриваемой территории относится к переходному от морского к  континентальному. Характеризуется высокой влажностью, продолжительной и умеренно холодной с частыми оттепелями зимой, умеренно теплым и влажным летом. Преобладают западные ветры.

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,9 ºС. Наиболее теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой +17,7 ºС. Наиболее холодные месяцы – январь, февраль средняя температура в этот период составляет – 7,8 ºС.

Средняя продолжительность безморозного периода - 125 дней.

Относительная влажность высокая в течение всего года – 80 %, кроме лета, когда она снижается в среднем до 67 %. Атмосферных осадков выпадает в среднем 650 мм в год, из них 70% выпадает в теплый период года.

Зима умеренно мягкая. Снежный покров образуется в начале декабря и разрушается в первой декаде апреля.

Расчетная температура при проектировании отопления и вентиляции составляет соответственно – (-30 ºС.) и (-15 ºС).

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,45 м.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 67,03 |
| Водоснабжение |
| Водопроводы |  |  |
| Объемы водоснабжения жилой застройки поселка | Средне сут. М3/сут | 3961 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения |  |  |
| Объемы водоотведения от жилой застройки поселка | Средне сут. М3/сут | 3630 - |
| Газификация |
| Количество газифицированных природным газом индивидуальных домов | шт | 2561 |
| Годовой расход природного газа, | млн.м3/год | 10,3 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 6 организации.

## 3.1. Водоснабжение

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 –я очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 3518 | 4435 | 300 | 1055 | 1372 | 1331 | 1730 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями | 4489 | 8565 | 230 | 1032 | 1342 | 1970 | 2561 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 2993 |  | 50 | 150 | 195 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 448 | 582 | 660 | 858 |
| ВСЕГО | 11000 | 13000 |  | 2685 | 3491 | 3961 | 5149 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

В связи с подачей по Большому и Малому Невским водоводам воды питьевого качества водоподготовка на территории поселка не требуется.

3.1.2  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Для водоснабжения жителей поселка предлагается централизованная система подачи воды.

В поселке сохраняются существующие водопроводные сети с перекладкой и реконструкцией на участках, требующих замены. В районах, не имеющих водопровода, и в новой жилой застройке проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к поселковой централизованной водопроводной сети.

Установка пожарных гидрантов рекомендуется на хозяйственно-питьевой водопроводной сети.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах

жилой застройки поселения;

-  ликвидация дефицита воды;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

2. Перечень мероприятий до 2030 года.

2017-2030 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

### Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

### Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

### - перебои в водоотведении;

### - частота отказов в услуге водоотведения;

### - отсутствие протечек и запаха.

### Основные показатели системы водоотведения:

### Протяженность канализационных сетей – 14,00 км

### Износ канализационных сетей – более 65,00%

### Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – 100% многоквартирных домов.

### Объем отведения сточных вод – 292,00 тыс. м3

Объемы водоотведения от жилой застройки поселка

Таблица 3

| Тип застройки | Население, тыс.чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 3518 | 4435 | 300 | 1055 | 1372 | 1331 | 1730 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями | 4489 | 8565 | 230 | 1032 | 1342 | 1970 | 2561 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 2993 |  | 50 | 150 | 195 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 224 | 291 | 330 | 429 |
| ВСЕГО | 11000 | 13000 |  | 2461 | 3200 | 3630 | 4720 |

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2030 года.

2017-2030- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки,

-Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

## 3.3. Газификация

Проектом генерального плана намечается значительное развитие системы газоснабжение поселения природным газом. Источником газоснабжения на всех стадиях проектирования будет ГРС «Никольское». На проектный период предусматривается 100% обеспечение жителей поселка природным газом и подключение к газораспределительным сетям новых котельных поселка.

Годовой расход природного газа, млн.м3/год

Таблица 4

| № п/п | Потребители | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население(пищеприготовление, индивидуальные теплоисточники) | 5 | 17,1 | 34,8 |
| 2 | Котельные (в т.ч. котельная ИК) | 4,8 | 13,5 | 15,75 |
| 3 | Промышленность и прочие потребители | 0,5 | 0,8 | 1,7 |
|  | Итого | 10,3 | 31,4 | 52,25 |

На первую очередь строительства сохранится потребление сжиженного газа в индивидуальном секторе. При норме потребления 70 кг/чел в год, потребность в сжиженном газе составит 0,4 тонны/год.

Основные газопроводы высокого давления и ГРП представлены на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения» в масштабе 1:10000.

Газопроводы низкого давления на данной стадии не рассматриваются.

Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается по газопроводу высокого давления от ГРС «Никольское» на котельную по адресу пр-т Володарского, 103, а также потребителям частного сектора. Схема газоснабжения потребителей городского поселения двухступенчатая – газопроводами высокого и низкого давления.

По территории поселения, в юго-западной его части проходят два магистральных газопровода «Грязовец– Санкт-Петербург (Южная ТЭЦ)» диаметрами 1220 мм и 1020 мм соответственно.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенных пункте организованна, во  но отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

Основные направления и работы:

· вывоза ТБО и КГМ с территории поселка;

· ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка;

· размещение отходов на специальном полигоне, собранных с территории поселка;

· установка и содержание контейнерных площадок на территории поселка.

Реализация Программы позволит:

- улучшить экологическую обстановку и условия жизнедеятельности населения Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Обеспечение бесперебойного вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с территории поселка;

- Обеспечение бесперебойного вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) с территории поселка;

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка;

- Размещение отходов на специальном полигоне, собранных с территории поселка;

- Установка и содержание контейнерных площадок на территории поселка.

## 3.5. Электроснабжение

Основные технические данные:

•	Количество ПС – 1 ед.;

•	Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 2 ед.;

•	Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС –

12,60 МВА;

•	Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП –

21,50 МВА;

•	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

•	Полезный отпуск электрической энергии – 38 850 тыс. кВт.ч.

Кроме того, по территории МО «Ульяновское городское поселение» пройдет часть трассы ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – ПС 330 кВ №6 «Гатчина».

Подстанции указанной мощности смогут покрыть нагрузки потребителей городского поселения и промзоны «Ульяновка».

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

# 4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2030 гг.

В соответствии с проектными предложениями генерального плана по развитию территорий жилой застройки и их функциональным зонированием выполнен расчёт территорий жилой застройки, жилищного фонда и населения на первую очередь и на расчётный срок.

На сегодняшний день значительная часть жилой застройки попадает в зоны санитарного разрыва:

- от ГУЗ «Ленинградский кожно-венерологический диспансер»;

- от ЛО ГУЗ «Ульяновская Областная психиатрическая больница».

В соответствии с СанПиН 2.2.1.3.1375-03 п. 2.2. стационары с особым режимом работы располагаются в пригородных зонах или в зеленых  массивах на расстоянии не менее  500 метров от территории жилой застройки. В связи с этим требуется расселение населения из этих зон.

В проекте рассматривалось два варианта развития территории, в одном из которых рекомендуется вынос вышеназванных учреждений из зоны жилой застройки (вариант I), а в другом – постепенное расселение проживающих в жилищном фонде, попадающем в зоны охраны от данных учреждений (вариант II). Проектом принят вариант I.

Генеральным планом принято увеличение средней жилищной обеспеченности населения с 41,6 м²/чел. до 48 м²/чел. на первую очередь (к 2020 г.) и до 53 м²/чел. на расчетный срок (к 2030 г.), с увеличением существующих темпов строительства (ориентировочно 8 тыс. м²/год) в период с 2009-2020 гг. до 12 тыс. м²/год и до 16,8 тыс. м²/год в период с 2020-2030 гг. Объем нового жилищного строительства к расчетному сроку составит 300 тыс. м², в том числе в период первой очереди – 132 тыс. м².

Ниже в таблице приводится объем нового жилищного строительства по типам застройки:

Новое жилищное строительство

Таблица 5

| №№ п/п | Типы застройки | 2010-2020 | 2021-2030 | 2010-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | тыс. м² | м²/га | га | тыс. м² | м²/га | га | тыс. м² | м²/га |
| 1. | Индивидуальная усадебная застройка | 71 | 43,7 | 600 | 185,5 | 115 | 620 | 256,5 | 158,7 | 620 |
| 2. | Малоэтажная блокированная застройка (до 3-х эт.) | 19,0 | 28,3 | 1500 | 0,0 | 0 |  | 19 | 28,3 | 1500 |
| 3. | Малоэтажная (до 4-х этажей) | 5,5 | 10 | 1800 | 8,5 | 16 | 1900 | 14,1 | 26 | 1900 |
| 4. | Среднеэтажная (5-7 этажей) | 3,5 | 20 | 5700 | 4,2 | 22 | 5200 | 7,7 | 42 | 5500 |
| 5. | Реконструкция существующего фонда |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 45 |  |
|  | Итого | 99,0 | 132 |  | 198,2 | 168 |  | 297,3 | 300 | 1010 |

Численность населения на 2017 г. – 12.7 тыс. чел.

# 5. Реализация программы

Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

7. Целевые показатели

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Ульяновское городское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

•	обеспечение бесперебойного электроснабжения;

•	повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

•	обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

•	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях

Таблица 6

| № П/П | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2021 г | 2022-2026 | 2027-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень газификации индивидуального жилого фонда | % | 52 | 55 | 64 |
| 2 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 40 | 50 | 70 |
| 3 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | % | 30 | 35 | 40 |
| 4 | Теплоснабжение Ульяновского городского поселения | % | - | - | - |
| 5 | Повышение энергоэффективности | % | 10,7 | 16,2 | 20,7 |

8. Мероприятия в составе муниципальной программы

Для достижения поставленных целей программа включает в себя реализацию мероприятий программы, которые представлены в плане мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | период |
| --- | --- |
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030гг |
| Выполнение ПИР и строительство газопроводов |  | 4 698,39 | 7 313,14 | - | - | - | - |
| Текущее техническое обслуживание |  | 2 500,00 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| Реконструкция канализационно-насосной станции по ул. Володарского в г.п. Ульяновка |  | - | - | - | - | - | - |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Ульяновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Ульяновского г.п. |  | 500,00 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Ульяновского городского поселения |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |
| Выполнение ПИР по строительству водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении |  | 1 552,5 | 1 552,5 |  |  |  |  |
| Выполнение ПИР по строительству водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении |  | 1 552,5 | 1 552,5 |  |  |  |  |
| Выполнение ПИР по строительству локальных очистных сооружений к многоквартирному жилому дому по адресу: Ульяновское ш., д. 8А в Ульяновском городском поселении |  | 1 863,0 | 4 347,0 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт КНС, сетей водоснабжения за счет арендной платы от ОАО "ЛОКС" |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и устранение аварий на сетях водоснабжения, водоотведения |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования по ул. Володарского в г.п. Ульяновка |  | 700,00 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей котельной (Типографская ул., д.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения в г.п. Ульяновка |  | 1 800,00 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| Разработка и актуализация схемы уличного освещения г.п. Ульяновка |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация узлов учёта электрической энергии наружного уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка фонарей |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения |  | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |  |

9. Оценка  эффективности  мероприятий  по  проектированию, строительству,  реконструкции  объектов  транспортной  инфраструктуры предлагаемого  к  реализации  варианта  развития  транспортной инфраструктуры.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  мероприятий  Программы осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее реализации  и  включает  в  себя  оценку  степени  выполнения  мероприятий муниципальной  программы  и  оценку  эффективности  реализации  муниципальной программы.

Критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы  являются  степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

- Оценка  эффективности  реализации муниципальной  программы  осуществляется ежегодно  по  итогам  ее  исполнения  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

-  Оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  с использованием  следующих  критериев:  полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета  на  реализацию  муниципальной  программы;  степень  достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

- Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый  год  осуществляется  в  три  этапа,  раздельно  по  каждому  из  критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень  достижения  планируемых  значений  показателей  муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

- Итоговая  оценка  эффективности муниципальной программы  (Pитог)  не  является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному  анализу причин  его выполнения  (или

невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

-  Расчет  P1  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1)

где:

Vфакт  -  фактический  объем  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К  «положительной  экономии»  относится:  экономия  средств бюджетов    в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

- Интерпретация  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджетов  на  реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

-  Расчет  P2  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»

осуществляется по формуле:   P2 = SUM Ki / N,    i = 1     (2),  где

Ki  -  исполнение  i  планируемого  значения  показателя  муниципальной  программы  за отчетный год в процентах;

N  -  число  планируемых  значений  показателей  муниципальной  программы.

Исполнение  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за  отчетный  год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,     (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то  расчет  исполнения  по  каждому  показателю  муниципальной  программы  за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%.     (4)

В  случае  если  планом  установлено  значение  показателя  равное  нулю,  то  при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю  осуществляется по формуле:

Ki = 0%.     (5)

- Интерпретация  оценки  эффективности муниципальной  программы  по  критерию

«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»

осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная  программа  выполнена  в  полном  объеме,  если  90%  <  P2  <  100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если  75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

-  Итоговая  оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется  по

формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,     (6)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

-  Интерпретация  итоговой  оценки  эффективности  муниципальной  программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75%  неэффективная.

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения  –  документ,  устанавливающий  перечень  мероприятий (инвестиционных  проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции объектов  транспортной  инфраструктуры  поселения,    которые предусмотрены  государственными  и  муниципальными  программами,  стратегией социально-экономического  развития  муниципального  образования  и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития муниципального  образования  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  поселения,    инвестиционными программами  субъектов  естественных  монополий,  договорами  о  развитии застроенных  территорий,  договорами  о  комплексном  освоении  территорий,  иными инвестиционными  программами  и  договорами,  предусматривающими  обязательства застройщиков  по  завершению  в  установленные  сроки  мероприятий  по проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  коммунальной инфраструктуры.

Это важный документ  планирования,  обеспечивающий  систематизацию  всех  мероприятий  по проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры различных видов.